# Enunciado

Dados:
- F = 20 kg/min
- Saída do evaporador => corrente 1
  - temperatura dada
    - T_1 = -50C
  - dado que é vapor saturado
    - x^V = V^SAT(1)
- Eficiência do compressor => processo 1-2
  - eficiência dada
    - \eta_{12} = 75%
- Saída do condensador => corrente 3
  - pressão dada
    - P_3 = 1 MPa
  - temperatura dada
    - T_3 = 20C
Resolução:
# ideal
1. Marcar a corrente 1 da qual foram dadas propriedades
  1. de T_1=-50C => Encontrar a isoterma de -50C
  2. de x^V=V^{SAT}(1) => Marcar a interseção da isoterma T_1 com a curva de ponto de orvalho
  3. é possível ler a pressão da corrente no eixo y
  4. é possível ler a entalpia da corrente no eixo x
  5. é possível ler a entropia da corrente procurando qual isopleta passa pelo ponto marcado
2. Marcar a corrente 3, da qual já foram dadas 2 propriedades
  1. de T_3 = 20 => procurar a isoterma
  2. de P_3 = 1000 => marcar a interseção da isoterma com a horizontal de pressão
  3. é possível ler a entalpia no eixo x
  4. é possível ler a entropia procurando a isopleta
  5. Note que o ponto fica à esquerda do envelope de fases, logo é liquido subresfriado
3. Calcular corrente 4
  1. Considerando evaporador isobárico
    1. P_4=P_1
  2. Considerando a válvula adiabática e sem trabalho => Q=0, W=0 :. \Delta H = 0 => isentálpica
    1. H_4=H_3
  3. a corrente 4 está na interseção entre a vertical de entalpia H_4=H_3 e a horizontal de pressão P_4=P_1
    1. é possível ler a temperatura procurando a isoterma
    2. é possível ler a entropia procurando a isopleta
    3. é possível ler a fração de vapor pois esse diagrama também possui isopletas de x^V dentro do envelope
4. Calcular corrente 2
  1. Considerando compressor adiabático e reversível => isoentrópico
    1. S_2 = S_1
  2. Considerando o condensador isobárico
    1. P_3=P_2
  3. marcar o ponto da corrente 2 na interseção entre a horizaontal de P_3=P_2 com a isopleta de S_2=S_1
    1. é possivel ler temperatura buscando as isotermas proximas
    2. é possível ler entalpia no eixo x
5. trabalho no compressor
6. calor no condensador
7. calor no evaporador
8. Potencia térmica (energia por tempo) = Calor retirado (por massa) vezes vazão mássica
9. Potencia elétrica (energia por tempo) = Trabalho gasto (por massa) vezes vazão mássica
10. Coeficiente de operação (desempenho) = calor removido / trabalho gasto
# considerando a eficiência de 75%
1. Resolução idem à anteriormente
2. Resolução idem à anteriormente
3. Resolução idem à anteriormente
4. Calcular corrente 2 ideal
  1. Resolução idem à anteriormente
5. Calcular corrente 2 real
  1. \eta_{bomba} é definida por: \eta_{bomba} = W_mínimo_isentropico / W_consumido_real
     \Delta H=W
     \eta_{bomba}=(H_2^\prime-H_1)/(H_2-H_1)

  2. Resolver para descobrir H_2
6. calcular trabalho no compressor não ideal
7. calcular potencia eletrica
8. calcular potencia termica (as correntes envolvidas nessa parte não mudaram)
9. calcular coeficiente de operação