UFRJ/EQ, Agosto de 2018.
Proposta de trabalho computacional como critério de avaliação na disciplina de termodinâmica.

Frederico W. Tavares1; Iuri S. V. Segtovich.
1Professor responsável

# Modificação na fórmula para cálculo da média:

M_1 = \frac{(P_1+P_2+T_C)}{3}

M_2= \frac{(M_1+P_f)}{2}

A nota da P_S substitui a nota da P_1 ou P_2 , não substitui a nota do trabalho computacional T_C .

# Critérios para avaliação do trabalho
Documento:
  - O trabaho deverá ser entregue no formato jupyter-notebook, incluindo introdução, metodologia, código desenvolvido, resultados e discussão, e conclusão.
    - Apresentação o embasamento da metodologia utilizada,
    - Organização do código (#comentários)
    - Se o programa roda e gera resultados corretos para o sistema proposto,
    - Discussão dos resultados (descrever e interpretar os gráficos obtidos),
    - Conclusão.
Arguição:
  - Significância de instruções e blocos de código do trabalho,
  - Descrição e interpretação dos resultados.

# Objetivos
Cálculo de equilíbrio líquido-vapor de mistura binária com modelo de energia de Gibbs em excesso.
Implementar o modelo de Margules para cálculo de coeficiente de atividade em uma mistura binária.
  - Apresentar referência do equacionamento e parâmetros.
Implementar a correlação de Antoine para pressão de saturação dos componentes puros
  - Apresentar referência do equacionamento e parâmetros.
Desenhar gráfico do coeficiente de atividade de cada componente em função da fração molar para temperatura e pressão ambiente.
  - Discutir as características observadas no gráfico.
Implementar algoritmo de cálculo de pressão de ponto de bolha
  - Explicar eventuais aproximações utilizadas.
Desenhar diagrama de equilíbrio líquido-vapor em pressão contra fração molar a temperatura constante.
  - Discutir as características observadas no diagrama obtido.
Implementar algoritmo de cálculo de temperatura de ponto de bolha
  - Explicar eventuais aproximações utilizadas.
Desenhar diagrama de equilíbrio líquido-vapor em pressão contra fração molar a temperatura constante.
  - Discutir as características observadas no diagrama obtido.
## Referências recomendadas
Smith, van Ness e Abbott (Termodinâmica da engenharia química)
Reid, Prausnitz e Poling (Properties of gases and liquids, 4th)