# Enunciado

Dados:
- F = 20 kg/min
- Saída do evaporador => corrente 1
  - temperatura dada
    - T_1 = -50 ^\circ \mathrm C

  - dado que é vapor saturado
    - x^\mathrm{V} = V^\mathrm{SAT}(1)

- Eficiência do compressor => processo 1-2
  - eficiência dada
    - \eta_{1\to2} = 75%

- Saída do condensador => corrente 3
  - pressão dada
    - P_3 = 1 MPa

  - temperatura dada
    - T_3 = 20 ^\circ\mathrm{C}

Resolução:
# ideal
1. Marcar a corrente 1 da qual foram dadas propriedades
  1. de T_1 =-50 ^\circ\mathrm{C} => Encontrar a isoterma de -50 ^\circ\mathrm{C}

  2. de x^\mathrm{V} = V^\mathrm{SAT}(1) => Marcar a interseção da isoterma T_1 com a curva de ponto de orvalho

  3. é possível ler a pressão da corrente no eixo y
  4. é possível ler a entalpia da corrente no eixo x
  5. é possível ler a entropia da corrente procurando qual isopleta passa pelo ponto marcado
2. Marcar a corrente 3, da qual já foram dadas 2 propriedades
  1. de T_3 = 20 => procurar a isoterma

  2. de P_3 = 1000 => marcar a interseção da isoterma com a horizontal de pressão

  3. é possível ler a entalpia no eixo x
  4. é possível ler a entropia procurando a isopleta
  5. Note que o ponto fica à esquerda do envelope de fases, logo é liquido subresfriado
3. Calcular corrente 4
  1. Considerando evaporador isobárico
    1. P_4=P_1

  2. Considerando a válvula adiabática e sem trabalho => Q=0, W=0 :. \Delta H_{4 \to 3} = 0 => isentálpica

    1. H_4=H_3

  3. a corrente 4 está na interseção entre a vertical de entalpia H_4=H_3 e a horizontal de pressão P_4=P_1

    1. é possível ler a temperatura procurando a isoterma
    2. é possível ler a entropia procurando a isopleta
    3. é possível ler a fração de vapor pois esse diagrama também possui isopletas de x^\mathrm{V} dentro do envelope

4. Calcular corrente 2
  1. Considerando compressor adiabático e reversível => isoentrópico
    1. S_2 = S_1

  2. Considerando o condensador isobárico
    1. P_3=P_2

  3. marcar o ponto da corrente 2 na interseção entre a horizaontal de P_3=P_2 com a isopleta de S_2=S_1

    1. é possivel ler temperatura buscando as isotermas proximas
    2. é possível ler entalpia no eixo x
5. trabalho no compressor
  1. W_\mathrm{compressor}=\Delta H_{1\to2}

6. calor no condensador
  1. Q_\mathrm{condensador}=\Delta H_{2\to3}

7. calor no evaporador
  1. Q_\mathrm{evaporador}=\Delta H_{4\to1}

8. Potencia térmica (energia por tempo) = Calor retirado (por massa) x vazão mássica
  1. Q_\mathrm{evaporador} / F

9. Potencia elétrica (energia por tempo) = Trabalho gasto (por massa) x vazão mássica
  1. W_\mathrm{compressor }/ F

10. Coeficiente de operação (desempenho) = calor removido / trabalho gasto
  1. Q_\mathrm{evaporador} / W_\mathrm{compressor}

# considerando a eficiência de 75%
1. Resolução idem à anteriormente
2. Resolução idem à anteriormente
3. Resolução idem à anteriormente
4. Calcular corrente 2 ideal
  1. Resolução idem à anteriormente
5. Calcular corrente 2 real
  1. \eta_\mathrm{compressor} é definida por: W_mínimo_isentropico / W_consumido_real
     \Delta H=W
     \eta_\mathrm{compressor}=(H_2^\prime-H_1)/(H_2-H_1)

  2. Resolver para descobrir H_2

    1. H_2 = H_1 + (H_2^\prime-H_1)/ ( \eta_\mathrm{compressor} )

  3. calcular trabalho no compressor não ideal
    1. \Delta H=W

6. calcular potencia eletrica
  1. equação idem a anteriormente, resultado dá valor diferente
7. calcular potencia termica
  1. idem a anteriormente, as correntes envolvidas nessa parte não mudaram, resultado igual
8. calcular coeficiente de operação
  1. equação idem a anteriormente, resultado dá valor diferente